EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ALARMA.

El programa de control es alarm.ino

La alarma cuando se enchufa está desarmada y el led rojo está encendido.
Se utiliza un botón para hacer el armado. Tras pulsarlo, se cuentan 10 segundos y se produce el armado → se apaga el led rojo y se enciende el verde.
Una vez armada la alarma, el PIR hace de disparador. Cuando detecta movimiento, el PIR da una señal de entrada y el Arduino da la salida que satura el transistor de salida para poner tensión en el emisor.
La alarma se desarma con el mismo botón de armado (hay una parada de dos segundo cuando se pulsa)

Se usa un circuito de 5V para alimentar la electrónica de control y un circuito de 3,3V para alimentar la alarma.

Los circuitos de los transistores son así:

Entrada, estabiliza a señal de entrada:
El circuito se utiliza porque así asegura los 5V / 0V en los estados de botón sin apretar/apretado. Sin esto la entrada produce falsas pulsaciones de botón.
Con el botón sin apretar la entrada es de 5V y con el botón apretado es de 0V.
EL BJT es de tipo PN2222
La entrada a la base se hace con una RB = 5k1 Ohm.
La salida tiene una RE = 1k Ohm.
La RE sirve para controlar la IC (intensidad de colector) y evita quemar el transistor cuando está en saturación.
El emisor va directamenta a 0V.
Cuando está el BJT en corte el colector está a 5V (es la entrada al arduino), cuando satutamos mediante el botón, el colector está a 0V y da la señal de armado al Arduino.

Salida, aisla el circuito de 3,3 V del circuito de 5V:
El BJT es de tipo S8050 (permite más intensidad que el PN2222)
La entrada a la base se hace con una RB = 5k1 Ohm.
La salida tiene una RE = 1k Ohm.
La RE sirve para controlar la IC (intensidad de colector) y evita quemar el transistor cuando está en saturación.
Cuando se satura el transistor, el emisor se cortocircuita con el colector y recibe los 3,3V de alimentación que se pasan a la alarma.
En corte, el emisor está a 0V